# Betreff:   Selbstbau von Futterkörben

Einkaufsliste:

- 1,2mm verzinkten Draht          		ca. 3-4 	Euro

- Fliegendraht ca. 1,0 m x 0,5 m

- Reicht für ca. 100 - 120 Körbe		ca. 3-4	Euro

- Form aus Hartholz Selbstbau		ca. ........	Euro

- Bleiofen vom Verein

- Wirbel, wenn man will, muss aber nicht sein

- Blei (Dachdecker Reste?)			ca. ........ 	Euro

Bau von Holzform:

- Eichenholzstück von ca. 10 cm x 30 cm x 5 cm

- Mit Stechmeißel eine Form ausheben

- ca. 1,8 cm x 5,0 cm

- Ausbuchtung nachschleifen z. B. mit Dremel

- Je tiefer die Form, desto schwerer der Futterkorb

1,8 cm

5,cm

Vorbereitung des Drahtes:

- Draht zuschneiden ca. 7 cm - 8cm

- Draht biegen (siehe Bild)

Vorbereitung des Fliegendrahtes:

- Draht zuschneiden z. B. 7 x 13  Maschen mit

Blechschere, wie im Bild unten.

- Um Verletzungen zu vermeiden, beim Korbrohling am Schleifstein überstehende Grate abschleifen.

Rohling

- Nun wird der Draht schon einmal vorgebogen.

- Am besten aufrollen auf rundem Rohr oder Besenstiel

- Aufgerollte Endpunkte ca. einen halben cm auseinander lassen, damit man anschließend beim Gießen den gebogenen Draht besser einbringen kann.

Vorbereitungen zum Gießen:

- Bitte Ofen auf festen stabilen Tisch stellen.

- Ofen anmachen, aber im Freien, da Dämpfe nicht eingeatmet werden sollen und

dürfen, denn sie sind gesundheitsschädlich.

- Bleistücke in Ofen geben und schmelzen lassen, ca. ½ Std. je nach Menge.

- Jetzt am Ofen unsere Form füllen und auf Tisch stellen.

- Man sollte jetzt schnell, aber mit genügend Vorsicht arbeiten.

- Korb einlegen.

- Mit einer Zange den vorgebogenen Draht einlegen.

- Draht und Korb einen Augenblick festhalten, damit das flüssige Blei kalt und

wieder hart wird.

- Achtung Haken immer mit einer Zange

einlegen, da das flüssige Blei heiß ist !!!!!!!!!!!

- Beim Bleigießen immer mit aller Vorsicht arbeiten, da Verbrennungen

unangenehm sind.

- Kleiner Tipp: Um schneller zu gießen, kann man in sein Holz auch 2 oder 3

Formen einarbeiten.

- Man kann nun solange den Gießvorgang wiederholen, bis man genug Futterkörbe

hat.

- Nun viel Spaß beim Angeln mit den neuen Futterkörben der Marke Eigenbau.

Petri Heil

Eure Jugendwarte